## Slide 1: SMART HOME

## Slide 2
ESP-12E
IR Receiver
Module
IR Transmitter
Module
Product
IR Remote
Control
Binary Commands
Binary Commands
หลักการทำงาน
Client
Infrared Receiver
Infrared Transmitter
User Device
IR Fan
Air Conditioner
TV
STB
rawData
& button
Binary Commands & button
Remote & botton
Raw Data

## Slide 3: 1. ต่ออุปกรณ์เข้ากับ ปลั๊กไฟ 2. ค้นหา WiFi ที่มีชื่อว่า "SMART_HOME" แล้วใส่ password = admin แล้วกดเชื่อมต่อ
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 4: 3. กด"Configure WiFi"
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 5: 4. ใส่ SSID Wifi และ password ของ wifi ที่จะให้ตัว smart home เชื่อมต่อ ในเวอร์ชั่น Demo ใส่ Ip หรือ url server เครื่องด้วย จากนั้นกด save ปล. ขั้นตอน 1-4 นี้สำหรับการใช้งานครั้งแรก
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 6: 5. เข้าเว็บ ของ smart home ตาม url นี้ http://localhost:90/smarthome/index.html เลือก “Smart Home”
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 7: 6. เลือก Device ที่ต้องการจะควบคุมผ่าน smart home
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 8: 7. ถ้าเข้ามาใช้งานครั้งแรกยังไม่ได้ Decoder ของ remote ใหดกดปุ่ม “Add remote” บนขวามือ
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 9: 8. เลือกปุ่มที่จะทำการบันทึกใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 10: 9. จากนั้นเล็งรีโมทไปที่อุปกรณ์รับสัญญาณ แล้วกดปุ่มที่เราเลือก
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 11: 10. ทำตามขั้นตอนที่ 8-9 จนกว่าจะครบทุกปุ่มที่เราต้องการจะใช้ แล้วกด “Confirm Decoding”
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 12: 11. ทำสอบการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งาน SMART HOME

## Slide 13: SMART GARDEN

## Slide 14
ESP-12E
Value : “27ºC, 25%, ฯลฯ”
หลักการทำงาน Smart Garden
วัดความชื้น, อุณหภูมิอากาศ
วัดความเข้มของแสง
Publisher
Sensors
Product
Solenoid Valve
Water Springer
Client
User Device
Value : “27ºC, 25%, ฯลฯ”
Command “ON, OFF”
Command “ON, OFF”
Value : “27ºC, 25%, ฯลฯ”
Value : “27ºC, 25%, ฯลฯ”
Value : “27ºC, 25%, ฯลฯ”
Command “ON, OFF”

## Slide 15: 1. ต่ออุปกรณ์เข้ากับ วาล์วน้ำ และ ปลั๊กไฟ แล้วรอสัก 5-10วินาที 2. ค้นหา WiFi ที่มีชื่อว่า "SMART_GARDEN" แล้วใส่ password = admin แล้วกดเชื่อมต่อ
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 16: 3. กด"Configure WiFi"
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 17: 4. ใส่ SSID Wifi และ password ของ wifi ที่จะให้ตัว smart garden เชื่อมต่อ ในเวอร์ชั่น Demo ใส่ Ip หรือ url server เครื่องด้วย จากนั้นกด save ปล. ขั้นตอน 1-4 นี้สำหรับการใช้งานครั้งแรก
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 18: 5. เข้าเว็บ ของ smart garden ตาม url นี้ http://localhost:90/smarthome/index.html เลือก “Smart Garden”
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 19: 6. จะแสดงค่าสถานะต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์อยู่ใน ที่นี้คือ อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มของแสง แบบ real time
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 20: 7. สามารถความคุม Valve น้ำโดยการกดปุ่ม ON , OFF อาจมีการ delay สัก 1-5 วินาที เพื่อเช็คค่า status
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 21: 8. สังเกต สถานการณ์ทำงานจากไฟ LED ซ้าย off , ขวา on
ขั้นตอนการใช้งาน SMART GARDEN

## Slide 22: จึงทำให้ module sim800l ใช้งานไม่ได้ ถ้าจะใช้โมดูลที่เป็น 3gหรือ4g จะมีราคาที่สูงมากๆ
ปัญหา SMART GARDEN